BRYSTON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Модель 2BSST22

Серия SST2

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

МОЩНОСТИ

Модель 2BSST2

Серия SST2

Содержание

Общее описание ....................................................................................................... ..Стр. 3

Установка и вентиляция

Настройка входов на задней панели / соединения ..............................................Стр. 4

Установка переключателей выбора типа входа

Виды разъемов симметричного входа

Настройка чувствительности входов

Винтовые клеммы выходов и полярность .......................................................... Стр. 5

Описание передней панели ..................................................................................... Стр. 6

Светодиодные индикаторы (последовательность включения питания)

Светодиодные индикаторы (индикация состояний каналов)

Панель управления питанием.................................................................................. Стр. 7

Главный размыкатель цепи питания

Вход электропитания переменного тока.............................  .............................. …… Стр. 7

Технические характеристики ....................................................................................Стр. 8

Введение

Фирма Bryston благодарит Вас за выбор пятиканального усилителя мощности 2BSST2.

Специалисты Bryston приветствуют любые пожелания, которые могут у Вас возникнуть, или замечания относительно работы

Вашего усилителя. На фирме Bryston считают, что Вы, пользователи ее продукции, являетесь важнейшим достоянием фирмы,и Ваше мнение ценится очень высоко.

Описание

Устройство 2BSST2 является модульным Двухканальным усилителем мощности звукового сигнала. Для каждого канала может быть выбран симметричный или несимметричный тип входа Сигнал на выход каждого канала может поступать с неизменной или инвертированной фазой (0 или 180 градусов). Включение напряжения питания усилителя 2BSST2 может осуществляться подачей управляющего напряжения через систему дистанционного управления. Усилитель 2BSST2 имеет схему «мягкого» включения напряжения питания, исключающую возникновение больших токов переходных процессов при подаче напряжения питания переменного тока.

Транспортная коробка и упаковочные материалы

Сохраните оригинальную транспортную коробку и все упаковочные материалы. Это гарантирует защиту усилителя при необходимости его перевозки в будущем. В маловероятном случае неисправности усилителя, когда требуется вернуть его для ремонта, Вы должны использовать подходящие упаковочные материалы. Отправляйте усилитель только в оригинальной упаковке,

так как в противном случае транспортная компания не станет отвечать за страховку груза.

Установка (при необходимости смотрите раздел с описанием установки устройства в стойку)

Вентиляция. Важнейшим требованием к месту установки устройства является обеспечение подходящей вентиляции. В усилителе 2BSST2 используется охлаждение конвекцией. Обязательным условием является беспрепятственное обдувание воздухом его радиаторов. Поэтому не ставьте ничего непосредственно на верхнюю панель усилителя. Над верхней панелью усилителя и у его боковых панелей должно оставаться от 90 мм (2u) до 125 мм (3u) свободного пространства. Не располагайте

непосредственно над усилителем другие устройства, генерирующие тепло. Если пространство для установки звуковоспроизводящего оборудования ограничено, то требуется обеспечить дополнительную принудительную вентиляцию. В случае необходимости по отдельному заказу фирма Bryston может поставить узел вентилятора. Каждый канал усилителя 2BSST2 имеет собственную тепловую защиту, отключающую его при недостаточной вентиляции для охлаждения усилителя во время работы. Со

стороны задней панели усилителя 2BSST2 должно оставаться не менее 150 мм свободного пространства для вентиляции и

подключения кабелей входов и выходов.

Никогда не устанавливайте усилитель 2BSST2 в вертикальном положении.

Подключение кабелей к усилителю 2BSST2 (см. описание задней панели)

Кабели акустических систем должны быть настолько короткими, насколько это позволяет расположение оборудования. Применяйте качественные провода. Если их длина превышает 3 м, то необходимо использовать провода как минимум 12

номера. Винтовые клеммы усилителя позволяют применять провода до 3 номера. Фирма Bryston может подобрать провода для каждой конкретной схемы расположения и состава звуковоспроизводящего оборудования.

Напряжение сети электропитания переменного тока

Перед включением вилки шнура питания в розетку электросети убедитесь в том, что блок питания усилителя 2BSST2 настроен

на работу с напряжением местной электросети. Допустимое напряжение сети указано справа от разъема для подключения шнура питания. Сеть электропитания усилителя 2BSST2 должна выдерживать требуемую мощность, чтобы в результате работы усилителя не срабатывали предохранители сети. Учтите, что когда усилитель работает с максимальным усилением с входным сопротивлением 4 Ома, он потребляет всю мощность, на которую рассчитана бытовая

сеть электропитания. Поэтому в таких случаях необходимо предусмотреть для него выделенную линию электропитания. Никогда не поднимайте защитное заземление до усилителя, а также не удаляйте контакт заземления вилки.

Устройства защиты от электрических помех по питанию не улучшат характеристики усилителя. Наоборот, ограничивая в большинстве случаев ток в линии электропитания усилителя, они снижают его мощность при больших уровнях

выходного сигнала.

Разъемы входов и выходов на задней панели усилителя

1. Переключатель выбора входа

Каждый канал усилителя 2BSST2 имеет переключатель, позволяющий выбрать симметричный или несимметричный тип входа.

2. Разъемы симметричного входа (импеданс 20 кОм)

Симметричный вход имеет разъемы двух стандартов «XLR» и «TRS» диаметром

1/4 дюйма (6 мм). Применяйте качественные полностью экранированные кабели

с золочеными разъемами.

3. Несимметричный вход (импеданс 50 кОм)

Несимметричный вход имеет стандартные разъемы «RCA» и «Phono». Применяй=

те качественные полностью экранированные кабели с золочеными разъемами.

Различие между симметричными и несимметричными входами:

На симметричные входы сигнал поступает с предварительного усилителя, имеющего симметричные выходы. Симметричное соединение обеспечивает защиту от шумов, создаваемых внешними электромагнитными помехами. Поэтому при таком способе соединения можно использовать кабели большой длины (50 м и более). Несимметричные входы предназначены для соединения с предварительными усилителями, не имеющими симметричных выходов. Длина кабелей при использовании несимметричных входов не должна превышать 7 м. Обычно не рекомендуется применять кабели большей длины, чем это необходимо. Никогда не скручивайте излишки кабелей кольцами. Прокладывайте звуковые кабели отдельно от кабелей подвода электропитания.

4. Клеммы выходов с винтовыми зажимами

Клеммы с винтовыми зажимами КРАСНОГО цвета соединены с выходами усилителя. К этим клеммам подключаются провода положительных полюсов (+) акустических систем.

Клеммы с винтовыми зажимами ЧЕРНОГО цвета соединены с «землей» сигнала. К этим клеммам подключаются провода

отрицательных полюсов (–) акустических систем.

Если переключатель полярности находится в положении «0» градусов (обычный режим работы), то выходной сигнал на клеммах КРАСНОГО цвета находится в фазе с входным сигналом.

Клеммы выходных разъемов позволяют выполнять соединения тремя различными способами. При двухпроводном подключении акустических систем может использоваться сочетание разных способов. Смотрите представленный ниже рис. 2. Провода должны быть настолько короткими, насколько это позволяет расположение компонентов системы. В качестве соединительных элементов на концах сигнальных проводов никогда не используйте контактные устройства, которые могут быть ошибочно

использованы в соединениях питания переменного тока. Провода акустических систем прокладывайте на расстоянии от проводов подвода электропитания и сигнальных входных кабелей.

1. Штекерные разъемы с подпружиненными контактами позволяют быстро подсоединять и отсоединять провода. Перед вставкой такого штекера в гнездо клеммы обязательно закрутите до конца винтовой зажим клеммы для обеспечения надежности

соединения и полного вхождения штекера в гнездо. Фирма Bryston может предоставить фиксирующиеся золоченные штекерные разъемы с подпружиненными контактами.

2. Лепестковые контакты отличаются большой контактной площадью и надежным креплением. Поверхность контакта должна быть золоченой. Подробности представлены на рисунке. Диаметр внутреннего выреза таких контактов должен составлять 8

мм, а ширина — 16 мм. Фирма Bryston может предоставить концевые заделы для проводов акустических систем с золочеными

лепестковыми контактами.

3. Оголенные скрученные концы проводов с сечением до 3 номера (калибра) могут быть вставлены в отверстия в винтовых шпильках клемм. Закрепление на месте таких проводов осуществляется затягиванием гаек винтовых зажимов. Для увеличения силы затягивания гаек винтовых зажимов можно использовать прилагаемый к усилителю ключ, который вставляется в прорези в гайках. Не перетягивайте гайки винтовых зажимов клемм, так как это может привести к отламыванию винтовой шпильки. Помните о том, что медные провода сминаются, поэтому после завершения начальной установки гайки клемм необходимо

повторно затянуть.

1. Выключатель «SST2 POWER»

Расположенный на передней панели знак «SST2 POWER» [Питание усилителя] представляет собой обычный механический выключатель, предназначенный для включения и выключения напряжения питания схем усилителя 2BSST2.

Нажмите на центральную область знака «SST2 POWER», пока не начнется последовательность операций включения питания устройства. Чтобы выключить питание усилителя нужно снова нажать на знак «SST2 POWER». (Замечание: для включения питания усилителя расположенный на задней панели размыкатель цепи питания должен находиться в положении «ON»

[Включено]).

2. Светодиодные индикаторы

Каждый канал усилителя 2BSST2 имеет светодиодный индикатор, состояние которого свидетельствует о нахождении канала в

одном из перечисленных ниже состояний:

Не светится — на канал не подается питание

Светится красным — звук канала выключен (выполняется последовательность включения или выключения питания)

Светится зеленым — нормальное рабочее состояние канала

Мигает красным — перегрузка в канале

Светится оранжевым — канал выключен системой термозащиты

Последовательность операций включения питания

После нажатия на выключатель питания «SST2 POWER» светодиодный индикатор каждого канала загорается красным светом (состояние выключения звука). После стабилизации напряжения питания включается звук каждого канала, и цвет

свечения светодиода с красного меняется на зеленый (нормальное рабочее состояние канала).

Светодиод погашен (отсутствие питания канала)

Отсутствие свечения светодиодного индикатора работы канала усилителя 2BSST2 свидетельствует о том, что на него не подается напряжение питания. Если не горят светодиоды всех каналов, то, возможно, необходимо только включить питание усилителя. Когда не горит один из светодиодов, то причиной этого обычно является перегорание предохранителя канала.При проверке предохранителей отключайте напряжение питания усилителя размыкателем цепи электропитания, который расположен на задней панели, или вынимайте вилку шнура питания усилителя из розетки. Используйте только рекомендованные быстродействующие предохранители 4 А, 250 В, 5 мм 20 мм. Место установки предохранителей показано на стр. 9.

Перегрузка (индикатор мигает красным цветом)

Перегрузка возникает, когда уровень сигнала на выходе канала не может больше следовать увеличению уровня сигнала на входе (состояние перегрузки входа). Если канал усилителя 2BSST2 входит в состояние перегрузки, то цвет свечения индикатора канала меняется на красный, затем, когда уровень сигнала уменьшается, снова становится зеленым (светодиод мигает красным цветом). Кратковременные перегрузки считаются допустимыми, но это означает, что превышен предел максимальной

мощности, при которой отсутствуют искажения, и существует потенциальная опасность повреждения акустических систем, если состояние перегрузки будет длительным. Если усилитель постоянно входит в состояние перегрузки, то это означает, что для данных условий требуется более мощный усилитель.

Отключение канала системой термозащиты (индикатор горит оранжевым цветом)

Каналы усилителя 2BSST2 имеют систему термозащиты, отключающую канал в случае перегрева. Если произошло отключение канала системой термозащиты, то звук канала пропадает, а светодиодный индикатор начинает светится оранжевым цветом, обозначающим возникновение данного состояния. Когда электронные компоненты тракта канала охлаждаются до безопасной рабочей температуры, канал возвращается в нормальное рабочее состояние. Постоянное отключение каналов из-за перегрева свидетельствует о необходимости увеличения потока охлаждающего воздуха через каналы или их радиаторы. (Смотрите описание рекомендаций по обеспечению надлежащей вентиляции в разделе, посвященном порядку выбора места для установки

усилителя)

Панель управления электропитанием усилителя

1. Главный размыкатель цепи питания

В усилителе 2BSST2 для защиты используется выключатель питания с магнитным размыканием.  Во время выполнения операций по установке и подключению усилителя этот выключатель должен находиться в положении «OFF» [Выключено]. Когда выключатель

находится в положении «выключено» напряжение питания на усилитель не подается, в

том числе и напряжение режима ожидания. Размыкатель цепи электропитания не является устройством ежедневного включения и выключения усилителя. После завершения установки и соединения усилителя его необходимо установить в положение «ON» и оставить в этом состоянии. Для включения и выключения усилителя во время работы используйте выключатель «SST2 POWER» или напряжение включения питания от внешнего управляющего устройства. Если размыкатель сети электропитания отключит усилитель, то уменьшите уровень входного сигнала или выключите его. Верните размыкатель питания в положение «ON». Затем включите питание усилителя обычным образом. Для нормальной работы усилителя 2BSST2 размыкатель питания должен всегда находиться в положении «ON».

2. Вход напряжения питания переменного тока

Это рассчитанный на большой ток разъем с пластинчатыми контактами для подключения

приемной части разъема, расположенной на конце шнура питания. Убедитесь в том, что

параметры напряжения питания усилителя, указанные справа от разъема, соответствуют

параметрам местной электросети. Установите размыкатель цепи питания усилителя в

положение «OFF» и вставьте разъем на шнуре электропитания в гнездо на задней панели

усилителя. После этого вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

2BSST2 Характеристики:

Выходная мощность: 100 ватт на канал при нагрузке 8 ом

Входное сопротивление: 10K ohms(несбалансированное)

15K ohms (сбалансированное)

Чувствительность: 2v режим 2 вольт = 100 ват на 8 ом - коэффициент усиления 23 dB

1v режим 1 вольт на = 100 ват на 8 ОМ - коэффициент усиления 29 dB

Искажения: КНИ+ШУМ: < 0.010% 20Hz до 20kHz на 100 ват при 8 ohms,

IMD: < 0.010% 60Hz + 7KHz

ШУМ: - 20Hz to 20kHz. >108dB ниже номинальной мощности (20Hz to 22KHz)

Cкорость нарастания выходного напряжения: >60 в.микросекунду

Демпинг Фактор: более 500 на 20 Hz,при 8 ОМ

Потребляемая мощность: (ожидание) 30в, максимальная 600в

Тепловое выделение: (ожидание) 100 btu/Ч., Максимальная нагрузка 288 btu/Ч

Размеры: корпус: 48,7см(ш)X 8,5см(в)X 37см(г)

Вес 12,7