Напольные подставки для них SoundStand ST-95

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение аксессуаров для системы Morel SoundSpot

Эти системы имеют уникальные разработки и прекрасный дизайн, что даёт возможность подобрать подходящее цветовое решение под любой интерьер и использовать АС как в стереосистеме, так и домашнем кинотеатре. Morel SoundSpot изготовлены вручную с использованием высококлассных материалов и компонентов.

Morel уделяет огромное внимание вопросам качества и дизайна, надеясь на то, что любая продукция компании будет радовать владельца долгое время. Информация в этой инструкции поможет Вам получить максимальное удовольствие от этих компонентов. Если же у Вас возникли вопросы касательно наших продуктов, пожалуйста обратитесь к Вашему официальному дистрибьютору Morel или посетите наш сайт www.morelhifi.com

Установка SoundSpot SP-1 на опциональную напольную стойку ST-95

- Приклеить самоклеющиеся ножки (в комплекте со стойками) на нижнее основание каждой стойки.

- Ввинтить вертикальную трубку стойки в основание. При этом необходимо держать трубку строго перпендикулярно основанию.

- Пропустить акустический кабель внутри трубки стойки, выведя его через боковое отверстие около зажимного винта.

- Снять подставку с SP-1, выкрутив болт в дне подставки

- Зачистить кабель примерно на 5 мм и вставьте его в разъёмы SP-1. Соблюдайте полярность!

- Вставить SP-1 в верхнюю часть трубки и закрепить зажимным винтом. Предварительно сориентировать направление корпуса так, чтобы динамики излучали на место прослушивания.