Atrium 7

Варианты размещения

АС серии Atrium имеют широкую дисперсию и отличное звучание. Ваши колонки Atrium обеспечат превосходное звуковое поле  всюду, где бы Вы их не установили, но если необходимо получить звучание вне помещения, где условия эксплуатации кардинально отличаются от комнатных, то Atrium будут наилучшим вариантом. Однако если Вы хотите продлить срок службы Ваших Atrium, старайтесь их размещать там, где на них будет оказано минимально возможное воздействие окружающей среды, найдя компромисс между качеством звучания, удобством эксплуатации и защищённостью АС.

Рисунок 1

Размещение АС в углу поможет получить больше низких частот. Поворотный кронштейн можно прикрепить к одной из боковых стен, образующих этот угол.

Рисунок 2

Поместите АС под карниз, это улучшит воспроизведение низких частот

Рисунок 3

Если количество низких частот существенно больше желаемого, установите АС вне углов или карнизов и отрегулируйте направление вращением для оптимального звучания.

Покраска Ваших Polk Audio Atrium AW

Для покраски Вам потребуются:

- Аэрозольный грунт (например, Krylon Sandable Spray #1318)

- Аэрозольная краска на Ваш выбор

- Скрепка или штопор для снятия защитной решётки

- Клейкая лента

- Защитная маска из крафт-бумаги для тех поверхностей, на которые не будет наноситься краска (используйте в качестве шаблона решётку от АС)
Подготовка к покраске

- Отделите все части от корпуса АС. Снимите крепёж и его винты. Удалите решётку, подцепив её с помощью скрепки или штопора и аккуратно выдернув из корпуса. (Рисунок 4)

- Закройте разъёмы для кабелей, находящиеся на задней стенке АС (Рисунок 5), отверстия для крепежа и переднюю панель (Рисунок 6). Гриль красится отдельно, логотип Polk Вы можете оставить такого цвета, каким он был изначально (для этого его требуется закрыть) или покрасить его в требуемый цвет.

Покраска корпуса, кронштейна и крепежей кронштейна.

- Нанесите последовательно два тонких слоя грунта на корпус АС и крепежи кронштейна. Сам кронштейн красить не требуется

- Когда грунт высохнет, нанесите на него краску требуемого цвета (Рисунок 7)

- После высыхания краски удалите защитные элементы

- Не сразу после высыхания прикрепляйте кронштейн и гриль на АС. При установке постарайтесь свести к минимуму возможные воздействия на свежепокрашенные поверхности.

Покраска защитного гриля АС

- Гриль АС Atrium имеет высококлассное порошковое покрытие. Оно может использоваться в качестве грунта. Логотип Polk можно покрасить или оставить первоначального цвета, предварительно закрыв его перед покраской.

- С помощью распылителя нанесите краску требуемого цвета на гриль (Рисунок 8). Если Вы используете компрессор для покраски, установите наилучшее качество распыления. Будьте осторожны: следите за тем, чтобы краска не забивала отверстия в решётке.

- Когда краска высохнет, аккуратно установите гриль на корпусе колонки. Начиная с одного угла, осторожно вставьте края решётки по периметру в предназначенные под неё пазы в корпусе АС.

Рисунок 4

Удалите гриль с помощью скрепки

Рисунок 5

Закройте разъёмы для кабеля на задней стенке АС

Рисунок 6

Закройте динамики и переднюю панель

Рисунок 7

После нанесения грунта, покройте корпус тонким слоем краски требуемого цвета

Рисунок 8

Покрасьте гриль тонкими слоями краски требуемого цвета. Старайтесь, чтобы краска не закрывала отверстия в решётке.

Установка

Крепёж Atrium может обеспечить горизонтальное или вертикальное положение АС  и небольшое вращение вокруг вертикальной оси, что способствует наилучшей ориентации звучания. Следуйте настоящей инструкции для правильной и надёжной установки АС. Монтаж требует основных навыков с инструментом, таким, как дрель и отвёртка. Если Вы сомневаетесь в своих способностях монтажа, обратитесь к местному дилеру Polk Audio или профессиональному инсталлятору домашних AV-систем.

- Убедитесь, что место монтажа (дерево, панель, плита, камень и т.д.) может выдержать вес АС (Atrium 7 3.63 кг каждая)

- Убедитесь, что в месте монтажа отсутствуют арматура и электропроводка

- Перед установкой убедитесь в том, что АС не будет мешать другим предметам

- Используя отверстия в виде замочной скважины, наметьте отверстия на поверхности монтажа. Для облегчения этой процедуры снимите с корпуса АС монтажную скобу, открутив с торцов крепёжные винты (Рисунок 9)

- По возможности устанавливайте крепёжные винты в капитальную стену (Рисунок 10a)

- При монтаже в рыхлую непрочную стену используйте дюбели и анкера №10 (в комплект не входят) (Рисунок 10b)

- Ввёрнутый в стену винт должен выступать не более, чем на 6 мм

- Если акустический кабель проходит сквозь отверстие в стене непосредственно за АС, перед монтажом последней пропустите кабель сквозь специальное отверстие в монтажной скобе. (Рисунок 11)

- Прислоните монтажную скобу к монтируемой поверхности так, чтобы головки вкрученных в стену винтов проходили через центр большего отверстия «замочной скважины»

- Аккуратно опустите кронштейн по вертикали. Головки винтов должны оказаться перед узкой частью «замочной скважины» (Рисунок 12)

- Несильно потяните за корпус АС, чтобы убедиться, что она плотно сидит на винтах.

- Если скоба неплотно прилегает к стене или АС висит неровно, снимите её, сделайте другое отверстие, вкрутите в него винт и повесьте АС заново

- После установки монтажной скобы затягивайте торцевые крепежи только после точного установления направления АС.

- Следуйте инструкциям к Вашему ресиверу по подключению АС. Зачистите акустический кабель на 0,5-1 см и скрутите каждый из кабелей так, чтобы оголенные концы не распушались. Красная клемма на задней стенке АС относится к контакту  «+», чёрная – к «-».  Соедините красную и чёрную клеммы АС с соответственно красной и чёрной усилителя или ресивера (Рисунок 14). В большинстве случаев акустический кабель имеет маркировку, которая позволяет отличать положительные и отрицательные  ветки.

Рисунок 9

Открутите торцевые фиксаторы до конца и отсоедините крепёжную скобу

Рисунок 10

Используйте шурупы №10 для обычных стен и дюбели и анкера для непрочных стен

Рисунок 11

Протяните акустический кабель в специальное отверстие до того, как Вы смонтируете АС и закрепите скобу

Рисунок 12
Аккуратно опустите скобу насколько возможно вертикально вниз

Рисунок 13

Для корректировки направления излучения АС ослабьте торцевые крепежи, поверните АС в нужном направлении и зафиксируйте их, затянув торцевые крепежи

Рисунок 14

Соедините кабели согласно инструкции

Рисунок 15

Использование винтовых разъёмов

Открутить против часовой стрелки
В появившееся отверстие вставить оголённый кабель

Закрутить по часовой стрелке

Альтернативный монтаж

Не снимая монтажной скобы повесьте АС на заранее ввёрнутые шурупы. Головки шурупов не должны выступать над плоскостью кронштейна. Корректировка направления излучения АС показано на рисунке 13.

Безопасная эксплуатация

При установке Ваших АС Atrium необходимо учитывать их вес (Atrium 7 3.63 кг каждая) и плотности стен. Если Вы сомневаетесь в своих способностях монтажа, обратитесь к местному дилеру Polk Audio или профессиональному инсталлятору домашних AV-систем. Если Вы хотите продлить срок службы Ваших Atrium, старайтесь их размещать там, где на них будет оказано минимально возможное воздействие окружающей среды, найдя компромисс между качеством звучания, удобством эксплуатации и защищённостью АС.

Спецификации

|  | Atrium 7 |
| --- | --- |
| Диапазон частот, Гц | 47-27000 |
| Сопротивление, Ом | Совместимо с 8 Ом |
| Чувствительность (1 В/1 м) | 91 дБ |
| Цвет | Чёрный/белый |
| Стандарт качества | ASTM D5894-UV Salt Fog, Mil Standard 810 Immersion, Mil-Std 883 Method 1009.8 Для соли и коррозии |
| Материал корпуса | Минерализованный полипропилен |
| Материал гриля и монтажной скобы | Алюминий |
| Разъёмы | Винтовые позолоченные |
| Размер и материал НЧ/СЧ-динамика | 1 х6,5'' с диффузором из минерализованного полипропилена и резиновым подвесом |
| Размер и материал ВЧ-динамика | 1х 1” с металлическим куполом и неодимовой магнитной системой |
| Размеры ШхВхГ, мм | 21.6х32.7х23.4 |
| Вес, кг/пара | 7.3 |