Инструкция по эксплуатации для активных цифровых сабвуферов

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Модели DSW400;DSW500;DSW600, продающиеся в пределах Северной Америки, предназначены для подключения к розеткам сети переменного тока с напряжением 110_120 вольт.

Устройства, предназначенные для стран, расположенных за пределами Северной Америки и использующих напряжение питания 220_240 вольт, имеют фабричную настройку для работы от электросети с напряжением 220_240 вольт. Если Вы не знаете напряжение местной сети электропитания, проконсультируйтесь у местного дилера продукции Polk Audio, прежде чем подключать к источнику питания усилитель или другие свои компоненты класса Hi-FI.

КОНТУР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

DSW400;DSW500;DSW600  оборудованы контуром автоматического включения/выключения (на это указывает маркировка «auto» на выключателе питания), который автоматически включает сабвуфер, когда обнаруживает поступивший на вход сигнал. Когда сигнал на входе отсутствует, этот контур через несколько минут выключает сабвуфер. Если Вас беспокоит кратковременная задержка между моментом, когда Вы включаете сабвуфер, и началом звучания музыки, то просто оставляйте выключатель питания сабвуфера в положении «on» [Включено].

НАСТРОЙКА DSW400;DSW500;DSW600

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ

Технические Характеристики

DSW500

| Комплект Динамиков |
| --- |
| Subwoofer | 1 - 10" Диаметр (25.40cm) Downward Firing Slot Port |
| Электроника |
| Диапазон воспроизводимых частот | 23Hz-160Hz |
| Нижняя граница -3dB | 30Hz |
| Верхняя граница -3dB | 125Hz |
| Выходная мощность (продолжительная) | 180 ват |
| Выходная мощность (пиковая) | 360 ват |
| Размеры |
| Размеры корпуса | 16-1/8" В x 15-1/2" Ш x 15-1/24" Г (40.96cm В x 39.40cm Ш x 39.40cm Г) |
| Другое |  |
| Вес продукта | 13.61kг |
| Вес в упаковке: | 47.00 |

DSW600

| Комплект Динамиков |
| --- |
| Subwoofer | 1 - 12" Диаметр (30.50cm) Downward Firing Slot Port |
| Электроника |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20Hz-160Hz |
| Нижняя граница -3dB | 25Hz |
| Верхняя граница -3dB | 125Hz |
| Выходная мощность (продолжительная) | 180 ват |
| Выходная мощность (пиковая) | 360 ват |
| Размеры |
| Размеры корпуса | (43.50cm В x 41.90cm Ш x 41.90cm Г) |
| Другое |  |
| Вес продукта | 20.41 кг |
| Вес в упаковке: | 23 |

DSW400

| Комплект Динамиков |
| --- |
| Subwoofer | 1 - 8" Диаметр (20.32cm) Downward Firing Slot Port |
| Электроника |
| Диапазон воспроизводимых частот | 25Hz-160Hz |
| Нижняя граница -3dB | 30Hz |
| Верхняя граница -3dB | 125Hz |
| Выходная мощность (продолжительная) | 180 ват |
| Выходная мощность (пиковая) | 360 ват |
| Размеры |
| Размеры корпуса | 14-5/8" В x 13-3/4" Ш x 13-3/4" Г (37.15cm В x 34.92cm Ш x 34.92cm Г) |
| Другое |  |
| Вес продукта | 30.00 lbs. (13.61kgs) |
| Вес в упаковке: | 35.00 |