Активный сабвуфер

Polk Audio PSW 110, PSW 125

Инструкция по эксплуатации.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА

1. Прочтите эти инструкции.

2. Храните эти инструкции.

3. Обращайте внимание на все предупреждения.

4. Соблюдайте все инструкции.

5. Не пользуйтесь этим устройством поблизости от воды.

6. Чистите только сухой тканью.

7. Не блокируйте никакие вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями изготовителя.

8. Не устанавливайте устройство поблизости от таких источников тепла, как радиаторы, отдушины отопительной системы, плиты или другие устройства

(включая усилители), которые производят тепло.

9. Не отказывайтесь от защитных свойств штепселя поляризованного или заземляющего типа. Поляризованный штепсель имеет две контактные пластины, одна из которых шире, чем другая. Штепсель заземляющего типа имеет третий (заземляющий) вилочный контакт. Широкая контактная пластина и

третий вилочный контакт предусмотрены для Вашей безопасности. Если прилагаемый штепсель невозможно вставить в Вашу розетку, обратитесь к электрику, чтобы он заменил Вашу устаревшую розетку.

10. Защищайте провод питания, чтобы на него не могли наступить или прищемить. Особое внимание в этом отношении уделяйте участкам проводов около

штепселей, розеток и той точки, в которой они выходят из устройства.

11. Пользуйтесь только теми аксессуарами и крепежными приспособлениями, которые указаны изготовителем.

12. Пользуйтесь только теми тележками, стойками, штативами, кронштейнами или столами, которые рекомендованы изготовителем или куплены вместе с аппаратом. В случае использования тележки (передвижной подставки или стеллажа) принимайте меры предосторожности при перемещении, чтобы избежать опрокидывания тележки с данным устройством.

13. Отключайте данное устройство от розетки электросети во время грозы или длительных периодов, когда оно остается без использования.

14. По всем вопросам технического обслуживания данного устройства обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу. Техническое обслуживание необходимо, если устройство было повреждено каким-либо образом. Например, поврежден провод питания или штепсель; внутрь устройства попала жидкость или какие-либо предметы; устройство подверглось воздействию дождя или влаги; устройство не работает нормальным образом; устройство уронили.

15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не следует подвергать устройство воздействию дождя

или высокой влажности, а также ставить рядом с устройством сосуды, наполненные жидкостью, например вазы.

16. Для полного отключения данного устройства от электросети, вынимайте штепсель провода питания из розетки.

17. Штепсель провода питания следует поддерживать в полной готовности к работе.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Модели PSW125 и PSW125, продающиеся в пределах Северной Америки, предназначены для подключения к розеткам сети

переменного тока с напряжением 110_120 вольт.

Устройства, предназначенные для стран, расположенных за пределами Северной Америки и использующих напряжение

питания 220_240 вольт, имеют фабричную настройку для работы от электросети с напряжением 220_240 вольт. Если Вы не знаете напряжение местной сети электропитания, проконсультируйтесь у местного дилера продукции Polk Audio, прежде чем подключать к источнику питания усилитель или другие свои компоненты класса Hi-Fi.

КОНТУР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

PSW125 и PSW125 оборудованы контуром автоматического включения/выключения (на это указывает маркировка «auto» на выключателе питания), который автоматически включает сабвуфер, когда обнаруживает поступивший на вход сигнал. Когда сигнал на входе отсутствует, этот контур через несколько минут выключает сабвуфер. Если Вас беспокоит кратковременная задержка между моментом, когда Вы включаете сабвуфер, и началом звучания музыки, то просто оставляйте выключатель питания сабвуфера в положении «on» [Включено].

НАСТРОЙКА PSW125

Регулятор уровня громкости «Volume» – Регулируйте на слух при использовании разных компакт дисков и видеоисточников. Настраивайте на глубокое и мощное звучание басов без «гулкости».

«Low Pass» [Фильтр низких частот] – Этот регулятор настраивает частотный диапазон, в котором работает сабвуфер. В

случае применения основных АС меньшего размера самые лучшие результаты, вероятно, даст более высокий диапазон. При использовании АС большего размера лучше всего, вероятно, будет нижний конец диапазона действия этого

регулятора, но в любом случае решающее мнение должно оставаться за Вашим слухом. Если мужские вокальные партии звучат слишком «тонко», вращайте этот регулятор в сторону прибавления, пока голоса не станут звучать сочно, но не гулко. Если мужские вокальные партии воспринимаются на слух, как слишком «низкие» или «грудные», вращайте

этот регулятор в сторону убавления, пока голоса не станут звучать естественно.

Тумблер «Phase» [Фаза] – Сядьте в свою любимую позицию для прослушивания, и пусть кто-то другой переключает

этот тумблер между двумя его возможными позициями. Используйте музыку с хорошими низкими частотами и басовой

мужской вокальной партией. Когда услышите лучший баланс глубоких низких частот и естественные нижние октавы

мужского голоса, это будет означать, что Вы достигли оптимальной настройки фазы.

PSW 110

| Размер диффузора |
| --- |
| Сабвуфер | 1 - 10" Диаметр (25.40cm) Dynamic Balance |
| Электроника |
| Частотный диапазон | 32Hz-250Hz |
| Частоты среза кроссовера (subwoofer) | 60HZ-160HZ |
| Входы | Вход (акустический), Линейный вход (левый \правый), линейный вход LFE |
| Выходы | Выход на акустику. |
| Размеры |
| Размеры корпуса | 14-1/2" В x 14-1/4" Ш x 17" Г (36.83cm В x 36.20cm Ш x 43.18cm Г) |
| Тип акустического оформления (subwoofer) | Открытого типа с портом фазоинвертора |
| Характеристики усилителя |
| Выходная мощность | 100 Вт Средняя продолжительная |
| Динамическая мощность | 200 Ватт |
| Вес |  |
| Вес изделия | 15.2Кг |

PSW 125

| Размер диффузора |
| --- |
| Сабвуфер | 1 - 12" Диаметр (30.48cm) Dynamic Balance |
| Электроника |
| Частотный диапазон | 32Hz-250Hz |
| Частоты среза кроссовера (subwoofer) | 60HZ-160HZ |
| Входы | Вход (акустический), Линейный вход (левый \правый), линейный вход LFE |
| Выходы | Выход на акустику. |
| Размеры |
| Размеры корпуса | 16-1/2" В x 16-1/4" Ш x 19-1/8" Г (41.91cm В x 41.27cm Ш x 48.58cm Г) |
| Тип акустического оформления (subwoofer) | Открытого типа с портом фазоинвертора |
| Характеристики усилителя |
| Выходная мощность | 150 Вт Средняя продолжительная |
| Динамическая мощность | 300 Ватт |
| Вес |  |
| Вес изделия | 18.19Кг |

ОГРАНИЧЕННАЯ гарантия POLK AUDIO:

Polk Audio, Inc. предоставляет гарантию только первоначальному розничному покупателю. Эта гарантия автоматически прекращает свое действие до истечения установленно_

го срока, если первоначальный розничный покупатель продает или передает Изделие любой другой стороне.

Polk Audio, Inc. гарантирует первоначальному розничному покупателю только то, что ДИНАМИК (ДИНАМИКИ), КОМПОНЕНТ (КОМПОНЕНТЫ) ПАССИВНОГО КРОССОВЕРА и КОРПУС данной акустической системы производства Polk Audio не будут иметь дефектов, связанных с материалом и процессом изготовления, в течение периода продолжительностью один год со дня первоначальной розничной покупки у авторизованного дилера Polk Audio.

Помимо этого, Polk Audio, Inc. гарантирует первоначальному розничному покупателю только то, что УСИЛИТЕЛЬ ИЛИ ИНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПОНЕНТ, который может входить в состав данной акустической системы производства Polk Audio, не будет иметь дефектов, связанных с материалом и процессом изготовления, в течение периода продолжительностью один (1) год со дня первоначальной розничной покупки у авторизованного дилера Polk Audio.

Чтобы дать Polk Audio возможность обеспечить как можно лучшее гарантийное обслуживание, пожалуйста, зарегистрируйте свое новое устройство на веб сайте www.polkaudio.com/registration или позвоните в службу потребителей Polk Audio по номеру 800_377_7655 в США и Канаде (вне США: 410_358_3600) не позднее десяти (10) дней со дня первоначальной покупки. Обязательно сохраните квитанцию, подтверждающую факт Вашей первоначальной покупки.

Дефектные изделия следует отправлять (приложив документ, подтверждающий факт покупки, и заранее оплатив доставку) авторизованному дилеру Polk Audio, у которого Вы

купили Изделие, или на фабрику по адресу 2550 Britannia Boulevard, Suite A, San Diego, California 92154. Изделия следует отправлять в оригинальном транспортном контейнере или его эквиваленте; в любом случае риск потери или повреждения в процессе перевозки должен возлагаться на Вас. Если в результате экспертизы на фабрике или у авторизованного дилера Polk Audio будет определено, что данное устройство в какой-либо момент времени в течение установленного Гарантийного периода обладало дефектом,

связанным с материалом или процессом изготовления, то компания Polk Audio или авторизованный дилер Polk Audio, по своему усмотрению,отремонтирует или заменит это

Изделие без дополнительной оплаты, кроме случаев, оговоренных ниже. Все замененные части и изделия становятся собственностью Polk Audio. Изделия, замененные или отремонтированные в соответствии с этой гарантией, будут возвращены Вам в пределах разумного времени, с заранее оплаченной доставкой.

Настоящая гарантия не включает техническое обслуживание или запасные части, необходимые для ремонта повреждений, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия, неправильной эксплуатации, злоупотребления, небрежности, неадекватных процедур упаковки или перевозки, коммерческого использования, подачи на вход напряжения, превышающего паспортный максимум данного устройства, техобслуживания, ремонта, или модификации Изделия, не санкционированных или не разрешенных Polk Audio, а также для устранения недостатков внешнего вида корпуса, не связанных непосредственно с каким-либо дефектом в материалах или качестве изготовления. Данная гарантия становится недействительной в случае удаления, изменения или стирания серийного номер на Изделии.

Настоящая гарантия заменяет все прочие Гарантии, данные в явно выраженной форме. Если данное Изделие обладает дефектом, связанным с материалом или процессом изготовления, то, как гарантировано выше, Вашим единственным средством его устранения должен быть ремонт или замена в порядке, приведенном выше. Polk Audio ни при каких обстоятельствах не примет на себя ответственность перед Вами в отношении каких-либо побочных или косвенных ущербов, проистекающих из использования или неспособности использовать данное Изделие, даже если компания Polk Audio или авторизованный дилер Polk Audio уведомляли относительно возможности таких ущербов, или в отношении любого искового требования любой третьей стороны. Некоторые государства не разрешают исключение или ограничение косвенных ущербов, в таком случае вышеупомянутое ограничение и исключение не может быть применено к Вам.

Все подразумеваемые гарантии на данное Изделие ограничены продолжительностью действия этой Гарантии, данной в явно выраженной форме. Некоторые государства не допускают ограничения того, как долго продолжает действовать подразумеваемая Гарантия, в таком случае вышеупомянутые ограничения не могут быть применены к Вам. Данная Гарантия наделяет Вас определенными юридическими правами, кроме них, Вы также можете иметь другие права, которые изменяются в зависимости от государства.

Эта Гарантия применяется только к Изделиям, купленным в Канаде, Соединенных Штатах Америки, их владениях, а также в гарнизонных магазинах и аудиоклубах вооруженныхсил США и НАТО.

Сроки и условия Гарантии, применяемые к Изделиям, купленным в других странах, можно получить от авторизованных дилеров Polk Audio в этих странах.

Polk Audio изготавливает недорогие акустические системы высокого качества, начиная с 1972 года. Один из самых передовых мире изготовителей качественных домашних и

автомобильных АС. Склонность Polk Audio к научноисследовательским и конструкторским работам принесла 55 всемирных патентов на новаторские технологии в области АС.

Акустические системы Polk неизменно производят сенсационное впечатление на наше растущее семейство благодарных слушателей, а также на мировую прессу в сфере аудиотехники.

Получайте на сайте www.polkaudio.com свободно распространяемую информацию о создании аудиосистемы Вашей мечты или о том, как поднять имеющуюся у Вас систему на более высокий уровень качества и эффективности. Или звоните в наш дружелюбный отдел обслуживания потребителей по бесплатному телефону 1_800_377_7655 (только в

США и Канаде, вне США звоните по номеру 410_358_3600) с 9 до 18 часов по времени Восточного побережья.

Срок службы изделия – 7 лет

Разработчик: Фирма «Polk Audio», США

Изготовитель: Фирма «Polk Audio», Китай

New Industrial Zone, Shitanpu, Tang Xia Town Dongguan City, Guangdong, China

Импортёр ООО «Технопромсервис»

119048, Россия, Москва

Ул. Усачёва, д. 11, стр. 17

ИНН 7704733649
(495) 921-20-57