Краткая инструкция по подключению SurroundBar 3000/6000

Комплектация SurroundBar 3000/6000:

- Оптический кабель 1 шт.

- Блок питания 1 шт.

- Сетевой кабель 2 шт.

- Аналоговый аудиокабель minijack-minijack 1 шт.

- Пульт дистанционного управления 1 шт.

- Сабвуфер 1 шт.

- SurroundBar 1 шт.

Инструкция по подключению SurroundBar 3000/6000:

- Соедините прилагаемый блок питания с SurroundBar 3000/6000 (гнездо с пометкой 24V, 2.5A) и с электрической розеткой с помощью комплектного сетевого кабеля

- Соедините оптический цифровой аудиовыход Вашего телевизора или игровой приставки с входом «1» SurroundBar 3000/6000 прилагающимся оптическим кабелем. В случае отсутствия оптического выхода у Вашего телевизора или игровой приставки, соедините Ваш SurroundBar 3000/6000 с помощью комплектного аналогового аудиокабеля minijack-minijack, используя входы «2» или «3». При необходимости используйте переходники (в комплект не входят).

- Соедините сабвуфер с электрической розеткой с помощью комплектного сетевого кабеля

- Включите сабвуфер с помощью кнопки POWER на его задней панели.

- Включите SurroundBar 3000/6000 с помощью кнопки POWER на его задней панели.