Инструкция по эксплуатации для акустической системы

REGA RS-3.

Громкоговорители RS3

Руководство по эксплуатации

Введение

Акустика RS3 была спроектирована, чтобы быть эффектной, легкой в использовании и кроме всего прочего, для того чтобы качественно воспроизводить музыку.

В RS3 используется новая трехполосная система. Одна из самых важных новых разработок, использованных в RS3, это 5-дюймоый басовый драйвер, в котором используется восьмислойная алюминиевая звуковая катушка, что исключает необходимость использования дополнительного кроссовера. Это помогает создавать мягкие низкие частоты без каких-либо компромиссов по средним и высоким частотам, за что и известна  Rega.

установка RS3

В колонках RS3 используется front firing порт, позволяющий устанавливать их прямо возле стены, если это требуется. Они подходят для любых комнат, благодаря легкости в установке.

Во время установки поэкспериментируйте с различными позициями, чтобы найти оптимальное место для колонок. Особое внимание обратите на низкочастотные динамики. Результат будет разным, в зависимости от того, как Вы их расположите (во внутрь или снаружи).

Колонки RS3 можно использовать как с грилями, так и без.

Bi-Wiring и Bi-Amping

Динамики для RS3 сделаны очень аккуратно. Кроссоверы не требуют дополнительных фильтров, чтобы компенсировать недостатки динамиков. В отличие от большинства производителей, которые гордятся сложностью своих кроссоверов, Rega гордится их простотой. Эта простота означает, что bi-wiring не потребует улучшений, а будет показывать худшие результаты с более дорогими компонентами. Bi-amping улучшит работу как драйверов, так и твитеров.

Для нормального использования просто используйте либо верхнюю, либо нижнюю пару устройств, чтобы управлять твитерами и драйверами. Для подключения по схеме bi-amping удалите мостовые соединения.

Разъемы и кабели

Мы рекомендуем использовать качественные акустические кабели, такие как 'Quattro' или 'SC42' с акустическими разъемами 4 мм. Не рекомендуем использовать очень дорогие образцы, изготовленные из специальных материалов и по специальным технологиям. Длина кабеля до каждой из колонок должна быть одинаковой. Никогда не соединяйте кабели вместе, чтобы сравнить их длину.

Характеристики

Высота (без шипов)………………797 мм

Глубина……………………………246 мм

Ширина	….224 мм

Вес	….9 кг

Номинальный импеданс	…6 Ом

Чувствительность…………….…..(приблизительно) 89 Дб

Bi-wiring/Bi-amping	да

Коммутируемая мощность……….100 Ватт на канал

Сборка

После распаковки акустики, установите колонки на постамент. Пожалуйста, обратите внимание на предостережения на упаковке с шипами. Убедитесь, что шипы плотно установлены в постамент.

Пожалуйста, не перетягивайте шурупы на драйверах. Они подтянуты до необходимого положения, и их перетяжка может сорвать резьбу.

Грили легко снимаются и входят в комплект. Мы рекомендуем их использовать для защиты от повреждений, особенно для высокочастотных динамиков.